## Slide 1
Лабораторная работа 4
Мажитов М. А.
21 апреля 2024
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
1/11

## Slide 2
Цель работы
Самостоятельно смоделировать сеть с определенными правилами.
2/11

## Slide 3: Задание
Описание моделируемой сети:
сеть состоит из N TCP-источников, N TCP-приёмников, двух маршрутизаторов R1 и R2 между источниками и приёмниками (N — не менее 20);
между TCP-источниками и первым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
между TCP-приёмниками и вторым маршрутизатором установлены дуплексные соединения с пропускной способностью 100 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
3/11

## Slide 4: Задание
между маршрутизаторами установлено симплексное соединение (R1–R2) с пропускной способностью 20 Мбит/с и задержкой 15 мс очередью типа RED, размером буфера 300 пакетов; в обратную сторону — симплексное соединение (R2–R1) с пропускной способностью 15 Мбит/с и задержкой 20 мс очередью типа DropTail;
данные передаются по протоколу FTP поверх TCPReno;
параметры алгоритма RED: qmin = 75, qmax = 150, qw = 0, 002, pmax = 0.1;
максимальный размер TCP-окна 32; размер передаваемого пакета 500 байт; время моделирования — не менее 20 единиц модельного времени.
4/11

## Slide 5: Выполнение лабораторной работы
Начнем с основного файла, в нем мы имеем создание симулятора и добавление внешних файлов. Также тут мы задаем процедуры finish и plotWindow, которые отвечают за создание файлов, необходимых для графиков и запуск отрисовки графиков; и создания файла размера окна. Также тут же находится небольшой кусок кода, который отвечает за симулируемое время, то бишь запускает процессы, необходимые нашей симуляции, а именно запуск ftp и запуск процедуры plotWindow. Здесь представлен листинг нашей программы
Далее мы задаем наши узлы, создаем два маршрутизатора и соединяем их с нашим узлами.

## Slide 6: Выполнение лабораторной работы
Теперь, мы задаем нашу очередь, в ней мы настраиваем параметры и задаем файл трассировки.
Запустив программу, мы увидим запуск xgraph с изменением размера окна и длины очереди и nam, который показывает нам нашу моделируемую сеть.

## Slide 7: Выполнение лабораторной работы
0
0
5
15
20
Queue Length
10
Time (s)
7. Запустив наш скрипт plot.sh мы получим на выходе три файла с нашими графиками:
RED Queue
160000
Queue length
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
Рис. 1: Изменение размера длины очереди на линке

## Slide 8: Выполнение лабораторной работы
0
20000
40000
60000
80000
0
5
15
20
Queue Length
10
Time (s)
Рис. 2: Изменение размера средней длины очереди на линке

## Slide 9: Выполнение лабораторной работы
0
5
10
15
20
25
30
35
0
5
15
20
Window size
10
Time (s)
WvsT
TCPVsWindow
Рис. 3: Изменение размера окна TCP на всех источниках при N=20

## Slide 10: По мере выполнения работы, я приобрел практические навыки по работе с NS-2.
Выводы